## Slide 1: CMB望遠鏡GroundBIRDの焦点面検出器アライメントと長期運用に向けた角度データ取得システムの最適化
高エネルギー物理学研究室
片岡敬涼

## Slide 2: 目次
CMBと物理的背景
GroundBIRD実験と運用上での課題
仰角データ取得システムの改善
検出器アライメントの較正
まとめ

## Slide 3
CMBとGroundBIRD実験

## Slide 4: 宇宙マイクロ波背景放射(CMB)
CMB : 宇宙の晴れ上がり以降、電子に散乱されずに進む光で我々が観測できる
宇宙最古の光
CMBは宇宙の進化に関わる情報を持っている
  インフレーション
  ニュートリノ質量和
  宇宙の再電離
現在では、CMBの偏光が大きなテーマとなっている
  2つの偏光モードが存在
    Eモード :
    Bモード (空間非対称) : インフレーション、

## Slide 5: 偏光Eモードと角度スケール
CMBの偏光は角度スケールに対するパワースペクトルを通して観測する
光学的厚み とニュートリノ質量和 は縮退したパラメータ
宇宙の再電離 : 最初の天体が誕生した時期(z~20)に天体からの紫外線によって原子が再度電離する
  10 の大角度スケールで新しい偏光Eモードを生成
  光学的厚み (CMBにとって電子がどれほど不透明であったか) 特徴づけられる
  Eモードパワースペクトルから を測定
光学的厚み を精度よく測定することで、 との縮退を解く！

## Slide 6: GroundBIRD実験
GroundBIRD実験 : 大角度スケール (6 < < 300) のCMB偏光を観測
スペイン領テネリフェ島のテイデ観測所(標高2,400m)から観測
物理目標 : 3年間の観測で、光学的厚み を の精度で測定 → 地上からの再測定
FWHM~@145GHz
FWHM~@220GHz
仰角を固定し、方位角方向に望遠鏡を回転
最大で20RPM (3秒で1回転)の高速回転で大気揺らぎを抑制
回転すると
Notes: 光学的厚み : CMB光子が宇宙でとれくらい透明なのかを表す量。そのため、再電離で再び宇宙がイオン化する時にこの値は重要な値となる。

## Slide 7: 焦点面検出器
220GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
時間応答性の高い超伝導検出器MKIDを焦点面検出器として採用
2023年5月に全MKIDをインストールし、フルアレイでの観測が開始
145GHzと220GHzの2つの帯域を観測
145GHz : 138素子220GHz : 23素子
145
220
CMBを観測するためには、銀河からの前景放射(シンクロトロン放射&ダスト熱放射)を取り除く必要がある
  複数の帯域を観測

## Slide 8: リモート観測と長期運用に向けて
観測をリモートで行うシステムを構築し、日本からでも容易に望遠鏡へのアクセスが可能に
観測シフトを分業し、昼夜問わず観測をモニター
Slackアプリで観測状況をチェック
検出器温度
天候、検出器温度などをモニター
観測を長期運用するにあたっての要求
安定した運用と観測
データの質を良いものにする
仰角データ取得システムの改善
検出器アライメントの補正
本論文で行なったこと

## Slide 9
仰角データ取得システムの改善

## Slide 10: 仰角DAQの役割
回転台
方位角 DAQ
MKID DAQ
仰角 DAQ
同期
PC
PC
1kSPS
1kSPS
1kSPS
回転台
方位角 DAQ
MKID DAQ
仰角 DAQ
同期
同期信号の流れ
各データの流れ
同期信号分配
同期信号生成
仰角データの取得
同期信号の分配
の2つの役割を担う

## Slide 11: 仰角データ取得の問題点
FPGAボード : Zyboを使用
ボード中央にあるZynqが信号を処理
Zynq内でのデータ処理と通信をOSのないベアメタル環境で行っていた
  データ取得が途切れた時のメンテナンスをリモート主体でできない
  OSが通信を介さないことによる信頼性の低下
ベアメタル
システム全体が硬直的
→ 長期運用にとって障壁となる

## Slide 12: PYNQを用いたOSインストール
ZynqにOSシステムPYNQを導入
  Ubuntuをベースとし、Pythonでスクリプトを動かせる
  FPGAの回路情報を容易に変更できるOverlay機能を有する
アクセス性、操作性の向上でメンテナンスをリモート主体で行える
OSが通信を取り仕切ることで信頼性向上
これにより以下の点が改善
OSイメージを作成し現地インストール
PYNQが起動しデータ取得開始

## Slide 13: 動作確認と運用
仰角DAQから見た同期信号
  1秒で1回インクリメント
  → 同期信号を読み出せている
MKIDデータから同期した時間情報と仰角データを取得
読み出した仰角データの挙動と望遠鏡の動作の同期が取れている
  → 仰角データの読み出しと同期信号の分配を確認
加えて
電源供給方の見直し
温度モニターの実装
PYNQ上でデータ取得システムが正常に動く
安定した稼働
を実現した
仰角を往復

## Slide 14
検出器アライメントの較正

## Slide 15: 天球での理想的検出器アライメント
偏光を観測するためには異なる方向に感度を持つ検出器が大気揺らぎが無視できる空の領域をスキャンし、その信号の差分を取ることが必要
  無偏光の大気ノイズは差し引かれ、CMBの偏光信号のみが残る
天球面上での検出器がスキャン軸に平行に配置されていることが望ましい
  実際は平行に揃っていなかった (傾きが存在)
220GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
145GHz
天球での配置にすると
理想的な配置
仰角
方位角(スキャン軸)

## Slide 16: 検出器配置のスキャン軸に対する傾き
月の観測データを用いて天球での検出器配置を見積もる
  光軸中心で見た時の月のマップを再構成
  マップ中心から検出器の視線を取得
  全検出器の視線を見た時のスキャン軸からの傾き角を算出
視線を取得
約6°

## Slide 17: 視線方向軸に対する望遠鏡の回転
どう配置を補正するか？
→ 望遠鏡を視線方向軸に回転させることで天球での検出器配置も回転させる
従来の望遠鏡の回転機構では15°ずつしか回転ができなかった
→ 新しくジグを導入することで回転後の固定を可能にした
回転
回転機構
ここで固定
視線方向
ジグ

## Slide 18: 天体を用いた較正結果の確認
月データによる確認
回転による配置の改善を確認
球面による歪みを考慮した実際の配置
回転による配置の傾きが是正
145GHzアレイでは歪みからくる非対称性が大きく改善された
加えて
木星の観測データからも同様の結果を再現 → 月での結果を保証することができた
回転後
回転前

## Slide 19: 検出器差分と相関
最後に検出器間で信号の差分をとり、検出器配置の改善を信号間の相関の強さで評価
スキャンによる時間差 () で同じ大気を観測する
  差分を取ったTOD :
TODをフーリエ変換 → PSD (これを用いて相関を測る指標を定義)
PSDと自己相関関数はフーリエ変換で結びつく等価な量
２つのTOD間の相関を以下の指標で定義
規格化した相関係数のように扱える
  相関が最大で 1
  相関がなければ 0
回転の前後で相関を比較

## Slide 20: 相関の比較
ホワイトノイズ
隣接した検出器ペア
相関が強い
回転後のTODが回転前より相関が強い結果を得た
  確認した全てのペアで同じ傾向が得られた
  相関が強い → 観測する大気がより同じになったことを示唆する
検出器配置の改善で観測する大気の揺らぎを抑制することを確認
相関の指標

## Slide 21: まとめ
GroundBIRD実験は大角度スケールのCMB偏光を観測する
本格的な観測が始まり、運用上の課題が2つあったため、それらに対する改善を行なった
仰角データ取得システムにOSを搭載し、システムの操作性とアクセス性を向上させた
天球での検出器アライメントを改善し、観測する大気の揺らぎを抑制する結果を得た

## Slide 22
Back up

## Slide 23: CMB
-300
300
CMBはほぼ2.725Kの黒体放射のスペクトルを持つと同時に、わずかな温度異方性を持つ
温度異方性の観測により、宇宙を記述する標準理論 -CDMモデルが構築

## Slide 24: 偏光Bモードと角度スケール
偏光Bモードは2つの生成起源がある
  原始重力波 (インフレーションの痕跡)
  重力レンズ (Eモードの偏光軸が回転)
重力レンズBモード
  小角度スケール()
  Eモード偏光が我々に届くまでにBモードに変わる
  と縮退した宇宙再電離期の光学的厚みの測定
原始重力波由来Bモード
  重力レンズの影響が少ない大角度スケール
  原始重力波はインフレーション時のテンソル揺らぎに対応
  0ではないテンソル・スカラー比 r の測定を目指す